IPC 810B

### 产品规格

- 外观造型经典、结构形式可靠

- 带锁保护的安全门

- 前置USB接口、PS/2接口

- 大风量风扇、开门抽拉可拆换滤网，散热可靠、维护方便

- 特殊的抗震措施，保证机器在恶劣的工业环境中正常运行

### 产品详细

- 机箱：优质钢板成型，喷涂高温烘烤漆，器件接触面保护

- 面板：3mm高强度面板，开门后可抽拉更换滤网，带观察窗的安全门

- 驱动器空间：3个5.25″空间、1个3.5″HDD空间，1个3.5″FDD空间

- 底板：14槽标准工业级底板

- I/O接口：2个USB口、PS/2键盘接口；预留1个COM口，1个LPT口

- 电源：标准PS/2规格 AT/ATX系列电源可选

- 外型形尺寸：177mm(H)×482.6mm(W)×452mm(D)

- 重量：19 kg

- 工作温度：0℃～50℃

- 存储温度：-40℃～60℃

- 相对湿度：5%～90%，40℃无结露

### 订购信息

| 型号 | 描述 |
| --- | --- |
| 研祥IPC-810B | 研祥19″4U标准上架机箱/ IPC-6113LP4底板/ PS-7270 ATX电源 |
| 研祥IPC-810B | 研祥19″4U标准上架机箱/ IPC-6113P12底板/ PS-7270 ATX电源 |
| 研祥IPC-810B | 研祥19″4U标准上架机箱/ IPC-6114P4A底板/ PS-7270 ATX电源 |
| 研祥IPC-810B | 研祥19″4U标准上架机箱/无电源/无底板 |

FSC-1814V2NAR

### 产品规格

- PICMG1.0总线标准全长CPU卡

- Intel 945GC+ICH7/ICH7R芯片组

- 板载LGA775 CPU座 支持Core2 Duo、Pentium-4、Pentium-D系列LGA775封装CPU

- 板载2条DDR2内存插槽 支持双通道DDR2-400/533/667最大2GB

- 板载1个IDE接口、四个SATA2.0接口 可选支持RAID0、1、5、10功能

- 板载2个10/100/1000Mbps以太网口

### 产品详细

- 总线类型：PICMG1.0总线标准

- 处理器：支持LGA 775酷睿L系列双核处理器、P4、Pentium D处理器， FSB 533/800MHz

- 系统芯片集： Intel 945GC+ICH7/ICH7R

- 系统内存：支持双通道DDR2 400/533/667，最大支持2GB

- BIOS： AMI 8.0新版即插即用BIOS

- 在板视频：945GC芯片组集成GMA950图形处理核心，支持DirectX9.0，支持VGA输出

- 在板LAN：两个10/100/1000M bps网口

- 在板音频：集成HD-Audio，支持MIC-in/Line-in/Speaker-out

- IDE控制器：一个IDE（ATA33/66/100）接口，四个SATA II（仅ICH7R支持RAID0，1，5，10）

- 多I/O接口：四个USB2.0、两个串口、一个并口、一个FDD接口、一个PS/2键盘和PS/2鼠标接口

- 看门狗定时器：1-255秒或1-255分，510级，看门狗超时中断或复位系统

- 硬件监测：监测系统状态、电压、温度、风扇速度等

- 电源：支持ATX电源

- 外形尺寸：338mm× 122mm

- 工作温度：0--60℃

- 相对湿度：5%--90%，非凝结

### 订购信息

| 型号 | 描述 |
| --- | --- |
| 研祥FSC-1814VNA | 研祥PICMG1.0标准全长CPU卡 Intel945GC芯片组/LGA 775 CPU座/2个DDR2 DIMM槽/1个VGA/1个IDE,4个SATA/1个FDD/1个千兆网口/4个USB/2个RS232/1个LPT/1个PS2/HDA声卡 |
| 研祥FSC-1814VNAR | 研祥PICMG1.0标准全长CPU卡 Intel945GC芯片组/LGA 775 CPU座/2个DDR2 DIMM槽/1个VGA/1个IDE,4个SATA（RAID）/1个FDD/1个千兆网口/4个USB/2个RS232/1个LPT/1个PS2/HDA声卡 |
| 研祥FSC-1814V2NA(V) | 研祥PICMG1.0标准全长CPU卡 Intel945GC芯片组/LGA 775 CPU座/2个DDR2 DIMM槽/1个VGA/1个IDE,4个SATA/1个FDD/2个千兆网口/4个USB/2个RS232/1个LPT/1个PS2/HDA声卡 |
| 研祥FSC-1814V2NAR | 研祥PICMG1.0标准全长CPU卡 Intel945GC芯片组/LGA 775 CPU座/2个DDR2 DIMM槽/1个VGA/1个IDE,4个SATA（RAID）/1个FDD/2个千兆网口/4个USB/2个RS232/1个LPT/1个PS2/HDA声卡 |
| 研祥FSC-1814V2NAR-INR | 研祥PICMG1.0标准全长CPU卡 Intel945GC芯片组/LGA 775 CPU座/2个DDR2 DIMM槽/1个VGA/1个IDE,4个SATA/1个FDD/1个千兆网口/4个USB/2个RS232/1个LPT/1个PS2/HDA声卡/不支持ISA |

宣化正力平衡机有限公司

www.xhzhengli.com